BH-101S手持式手机&卫星信号截断器是我公司根据目前泛滥的偷拍（用无线网络，蓝牙，无线传输等）和跟踪（汽车定位、手机定位、google网络定位等）给一些保密单位及个人带来的不便而特别研发生产的，针对目前所有GPS卫星定位系统及无线偷拍的特点，在使用本产品的半径5-20米范围内有效对GPS卫星信号和无线偷拍传输信号进行截断，从而形成一个有效的保护区域，让你的行踪不担心被跟踪，偷拍。

1、 有效防范被GPS卫星定位跟踪，保护您的行踪隐私及信息机密

2、 同时有效屏蔽CDMA/GSM/DCS/PHS/3G等手机信号

3、 能屏蔽2.4GWIFI及无线偷拍传输信号

4、 体积小，功率大，重量轻，覆盖范围大，方便携带

※适用场所※已安装GPS定位或导航的车辆

2、 党政或国家重点保密场所

3、 需要防止跟踪、防偷拍的个人

※售后服务※ 3个月包换，一年内保修，终身维护。

| 项目 | 特性参数 |
| --- | --- |
| 可作用设备类型 | 所有手机信号,无线网络,蓝牙,WIFI,卫星导航,定位跟踪等 |
| 最大辐射功率（1米外，偶极天线测试） | 低于-10dBm |
| 发射频率 | CDMA:850-894MHz/（1） |
|  | 3G:2110-2170MHz(2) |
|  | WIFI:2400-2500 MHz（3） |
|  | GSM:925-960MHz（4） |
|  | DCS:1805-1880MHz/PHS:1900-1990MHz(5) |
|  | GPS:1500-1600MHz（6） |
| 功率调节范围 | 33dBm 6dBm/30KHz (min) |
| 有效覆盖范围(屏蔽半径) | 1—15m |
| 尺寸 | 128×75×44 mm |
| 充电规格 | AC110V-220V/DC12V-36V |
| 重量 | 640g |
| 工作温度 | -30～60℃ |
| 相对湿度 | 5～95％ |
| 储存温度 | -50～+60℃ |

颜色:银白色、黑色.