BH-101K手持式手机信号侦测器

一、产品简介

BH-101K手持式手机信号侦测器能在1-10米范围内准确侦测CDMA、GSM、DCS、PHS（含3G）手机信号，当检测到手机信号后会声光报警或振动报警。本机只侦测手机信号，其它无线信号不侦测。

二、主要技术指标

侦测接收频宽：

a. 锁定接收频率RX frequency(CDMA ) 824MHz~849MHz（133）。

b. 锁定接收频率RX frequency( GSM ) 890MHz~915MHz（134/135/136/137/138/139/158/159）。

c. 锁定接收频率RX frequency( DCS ) 1710MHz~1785MHz（130/131/132和双频手机）。

d. 锁定接收频率RX frequency( PHS/3G ) 1920MHz~1980MHz（小灵通/3G视频手机）。

* 内置天线

*信号侦测有效范围：半径1～10M。 (依据移动电话工作是发射电磁波的强弱)。

*具有工作系统运作正常指示（绿）灯及RF检测指示（红）灯。

*侦测到信号时检测指示红灯点亮，离手机越近，亮的灯越多，同时显示手机信号类型。

*报警方式：声光报警程或振动报警可以自由选择。

*工作温度：﹣40℃~+55℃。

*接收天线： 全内置天线。

*工作电压：AC 110~240V 50/60Hz，转DC jack 5V 2A 输入。

*尺寸：96(L)×58(W)×24(H)

工作时间：长时间不间断稳定工作；

环境温度：-20℃至+65℃；

相对温度：30%至70%；

三、适用场所

1、 高考、成人高考、自学考试及各类大专院校

2、 党政机关、企业各类大中小型会议室、音乐厅、影剧院

3、 看守所、劳改队、大中小型监狱

4、 加油站、油库、油田、加气站等易燃易爆场所

5、 禁止拨打手机的所有场所

颜色:银白色、黑色、银灰色: 白色