1 用途

BH-201S1-TD/LTE数字手机信号屏蔽器是一款能够有效屏蔽手机2G/3G/4G以及WLAN全网信号且不干扰TDD系统上行的屏蔽器。其发射功率大，覆盖范围广，同时具备TDD系统同步功能，可长时间稳定持续工作。主要应用于监狱、考场、保密会议、学校等需要保密性场所中。

2       功能

        2G（电信/联通/移动）、3G(电信/联通/移动)、4G(电信/联通/移动)以及WLAN同时全网、全方位屏蔽；

        内含11个频段，11个端口，每频段最小输出功率达32dBm，有效保障屏蔽效果；

        先进的TD-SCDMA/TD-LTE同步技术，同步信号误差小于1us,确保屏蔽器只在基站下行时隙发射屏蔽信号，实现对TD-LTE/TD-SCDMA基站零干扰，TD-LTE/TD-SCDMA均可达-95dBm的超高同步灵敏度；

        结构设计轻便美观，既适用于桌面摆放，也适用于挂墙安装；

        内置高性能全向天线天线，风扇散热，即插即用，使用方便；

3       产品介绍

3.1产品尺寸为：290mm*210mm*70mm。

3.2产品分类

产品分类见表1.

表1 产品分类

| 产品型号 | 输出功率 | 工作频段 | 供电方式 | 应用场合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BH-201S1-TD/LTE | 33dBm | 2G/3G/4G/WLAN | DC5V | 室内 |

1 2   3  4

1—频段数量11； 2—端口数量11； 3—最小输出功率33dBm；4—具备同步功能；

1       特性参数

特性参数见表2.

表2：特性参数表

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作频段 | CDMA800 | 870MHz~ 880 MHz |  |
|  | GSM | 930MHz~ 960 MHz |  |
|  | DCS | 1805MHz~ 1840MHz |  |
|  | FDD-LTE | 1840MHz～1880MHz |  |
|  | TD-LTE_F | 1880MHz~ 1900MHz |  |
|  | TD-SCDMA | 2010MHz~ 2025MHz |  |
|  | CDMA2000 | 2110MHz~ 2130MHz |  |
|  | WCDMA | 2130MHz~ 2160MHz |  |
|  | TD-LTE_E | 2320MHz~ 2370 MHz |  |
|  | TD-LTE_D | 2575MHz~ 2635 MHz |  |
|  | WLAN | 2400MHz~ 2484 MHz |  |
| 最小输出功率 | CDMA800 | 33dBm±2 | 测试条件：带内积分功率 |
|  | GSM |  |  |
|  | DCS |  |  |
|  | FDD-LTE |  |  |
|  | TD-LTE_F |  |  |
|  | TD-SCDMA |  |  |
|  | CDMA2000 |  |  |
|  | WCDMA |  |  |
|  | TD-LTE_E |  |  |
|  | TD-LTE_D |  |  |
|  | WLAN |  |  |
| TDD系统上行时域发射功率 | ≤-10dBm |  |
| 带外抑制 | ≥15dB（工作频段外偏差10MHz） | 含所有工作频段 |
| 带内波动 | ≤5dB | 含所有工作频段 |
| 同步灵敏度 | -95dBm | 含TD-LTE/TD-SCDMA |
| 同步范围 | -95dBm～-30dBm | 含TD-LTE/TD-SCDMA |
| 自动搜索时间 | 40s | TD-LTE/TD-SCDMA全载波自动搜索 |
| 工作电压 | DC5V |  |
| 整机功耗 | 45W |  |
| 工作温度 | 0℃～+45℃ |  |
| 大气压力 | 86kPa～106kPa |  |
| 防护等级 | IP30 |  |
| 相对湿度 | ≤85% |  |
| 整机尺寸 | 290mm*210mm*70mm |  |
| 整机重量 | 0.5kg |  |