产品名称：考场专用多功能无线信号屏蔽器

产品型号：BH-201L5

产品介绍：

BH-201L5考场专用多功能无线信号屏蔽器是我公司响应国家教育部标准化考场建设要求，针对目前考场各种无线信号作弊工具详细情况，运用现代高新技术，精心研制成功的高科技新型信息安全保密产品。该设备有效屏蔽考场内所有2G/3G /4G手机、2.4G(WLAN/WIFI/蓝牙)、对讲机(无线隐形耳机、骨传导耳机)、摄像头以及内置LED显示屏无线数字传输接收工具（橡皮檫、手表、格尺、看字笔、眼镜探头）等无线作弊工具信号。通过发射特定的电磁信号，在需要防作弊的考试场所内形成一个电篱网，使考场内一切无线信号作弊工具与外界不能产生对接联系，确保考试安全、公平、有序进行。可长时间开机持续稳定工作，满足考场防作弊需求。

该设备适用于考试防作弊或其它信息安全保密场所。

产品特点：

1． 有效屏蔽2G(CDMA/GSM/DCS/PHS)/3G (TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G（TD-LTE/FDD-LTE）手机、2.4G（WLAN/WIFI/蓝牙)、对讲机(无线隐形耳机)、数传等各种无线作弊工具信号；

2．采用特制高强度防火塑料模具腔体配置大型铝合金散热片，设备长时间开机工作温度低，性能稳定、安全、可靠；

3．设备无须采用风扇辅助散热，工作期间无噪音；

4．内置天线，直接取电开机就工作，整机一体化设计，安装使用管理简便；

5．仅屏蔽考场内无线作弊工具信号，对考场外其他电子设备无干扰；

6．选用国外高性能集成电路和贴片元件，集成度高，质量可靠；

7．缓启动电路设计，避免产生机械开关打火现象；

8．绿色环保，电磁场强度远低于国家标准，对人体无任何影响；

9．有效屏蔽范围100-300平方米（发射设备距离接收设备＞200米）；

10．设备外形美观，长期开机工作稳定可靠，保证信息安全。

技术参数：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 有效作用频段 | 2G(CDMA/GSM/DCS/PHS)/3G(TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000)/4G(TD-LTE/FDD-LTE)/2.4G（WLAN、WIFI、蓝牙）/对讲机(无线隐形耳机)等 |
| 具体工作频率 | CDMA：865～880MHZ GSM：925～960MHZ DCS/FDD-LTE/TD-LTE：1805～1920MHZ TD-SCDMA：2010～2025MHZ CDMA2000/WCDMA/FDD-LTE：2110～2170MHZ TD-LTE(E)：2300～2390MHZ TD-LTE(D)：2555～2655MHZ WLAN/WIFI/蓝牙：2.4～2.4835GHZ 对讲机(V)：136～174MHZ 对讲机(U)：400～470MHZ |
| 有效覆盖范围 | 100～300㎡（发射设备距离接收设备＞200米） |
| 重量 | 约3Kg |
| 工作温度 | -30℃～+60℃ |
| 产品尺寸 | 400mm（长）×270mm（宽）×70mm（厚） |
| 发射功率 | 约16W |
| 电源适配器输入 | AC160V—240V |
| 电源适配器输出 | 5V 16A |
| 安装方式 | 直立、壁挂 |